## Slide 1: Optimisation des ressources en gare de triage pour FRET SNCF
Marine GUIBERT (Artelys)
Juliette POUZET (SNCF)
Congrès de la ROADEF 2023

## Slide 2: PLAN
Contexte et équipe Projet
Problématique d’une gare de triage
Choix de modélisation et implémentation
Résultats (qualité et performance)
Conclusion et perspectives
Notes: Pour un temps de parole de 15 min + 5min de questions, on pourrait faire :
SNCF/Groupe MOD/Pole RO FRET 2min (juliette)
Fonctionnement du FRET/Gare de triage 2min (juliette)
Problématique de gestion des engins, agent, voies... 4min (fifo)
Choix de modélisation et implémentation 4min (marine)
Résultats (qualité et performance) 2min (marine, capture, ajout des corbeille & evo modèle, perf)
Conclusion et perspectives 1min

## Slide 3
L’équipe projet

## Slide 4: L’équipe projet
Equipe MOD (Modélisation et Optimisation de la décision)
    Modélisation de problèmes industriels complexes
    Etude et mise en œuvre des meilleures solutions techniques
    Expérimentations terrain
Compétences
    Recherche opérationnelle
    Simulation
    Science des données
    Développement logiciel
    Gestion de projet
Direction Technologies, Innovation et Projets Groupe (DTIPG)
Technologies, Innovation et Projets Groupe
SNCF RÉSEAU
RAIL LOGISTICS EUROPE
GEODIS
SNCF VOYAGEURS
KEOLIS
SNCF GARES & CONNEXIONS
VOYAGES
TER
TRANSILIEN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FRET SNCF

## Slide 5: L’équipe projet
Pôle RO créé en 2018
    Responsable : Vincent CHMIELARSKI
    Transformation avec le projet ORP (Optimisation des Ressources de Production)
    Plusieurs briques d’optimisation développées
    Programme de recherche avec la DTIPG
FRET SNCF
Technologies, Innovation et Projets Groupe
SNCF RÉSEAU
RAIL LOGISTICS EUROPE
GEODIS
SNCF VOYAGEURS
KEOLIS
SNCF GARES & CONNEXIONS
VOYAGES
TER
TRANSILIEN
DIRECTION INDUSTRIELLE
FRET SNCF

## Slide 6
Problématique d’une gare de triage

## Slide 7: Problématique d’une gare de triage
    FRET SNCF achemine des flux de marchandises…
    Soit par « transport massif » : 1 train entier = 1 client
    Soit par « wagons isolés » : Un ensemble de wagons (qui appartient au même client) va emprunter plusieurs sillons en faisant des « correspondances » en gare de triage, pour arriver à sa destination

## Slide 8: Problématique d’une gare de triage
    Gares de triage = nœuds principaux du fret ferroviaire
    60-80% du temps d’acheminement d’un wagon est du temps passé en gare

## Slide 9: Problématique d’une gare de triage
Une gare de triage, c’est :
Schéma d’une gare de triage

## Slide 10: Problématique d’une gare de triage
Une gare de triage, c’est :
      Des infrastructures (chantiers, voies, bosse, …) à capacité limitée
      Des opérations lourdes (débranchement, formation, dégarage) nécessitant des engins moteurs de manœuvre
      Plein de tâches humaines à réaliser sur les trains (à l’arrivée comme au départ)
      Des équipes aux compétences diverses dont les journées de service doivent être optimisées
Schéma d’une gare de triage

## Slide 11: Problématique d’une gare de triage
Une gare de triage, c’est :
      Des infrastructures (chantiers, voies, bosse, …) à capacité limitée
      Des opérations lourdes (débranchement, formation, dégarage) nécessitant des engins moteurs de manœuvre
      Plein de tâches humaines à réaliser sur les trains (à l’arrivée comme au départ)
      Des équipes aux compétences diverses dont les journées de service doivent être optimisées
    Deux ressources essentielles : l’infrastructure (machines, voies) et les agents sédentaires
Schéma d’une gare de triage

## Slide 12: Problématique d’une gare de triage
Infrastructure
Chantier Réception : Les trains arrivent et les wagons sont séparés pour être poussés sur la Bosse (i.e. débranchés) par la machine de débranchement
Chantier Formation : Les wagons tombent un à un avant d’être rapprochés et raccordés (i.e. formés) par la machine de formation
Chantier Départ : Les trains sont déplacés du Chantier Formation au Chantier Départ (i.e. dégarés) par la machine de dégarage
Schéma d’une gare de triage

## Slide 13: Problématique d’une gare de triage
Agents sédentaires
Des tâches humaines doivent être réalisées sur chaque chantier par des agents sédentaires
Les tâches humaines à effectuer n’ont pas d’horaire prédéfini
Les agents ont un rythme de travail en cycles horaires (3x8 le plus souvent)
Roulement d’agents : certain nombre d’agents ayant les mêmes compétences et cycles horaires
Journée de service : enveloppe de 8h de travail avec une succession de tâches humaines
Schéma d’une gare de triage

## Slide 14: Problématique d’une gare de triage
Optimisation des ressources en gare de triage
    Maximiser le nombre de correspondances réussies
    Minimiser le nombre de voies utilisées en chantier de formation
    Minimiser le nombre de journées de service
Quelles sont les spécificités/difficultés du problème ?
    Les tâches sont liées les unes aux autres par des liens de précédence et de parallélisation
    Pour chaque machine, une seule tâche peut être réalisée à la fois
    Les tâches humaines sont de durées courtes, allant jusqu’à la minute
    Certains agents peuvent se déplacer entre chantiers avec un temps de repositionnement associé
    Horizon temporel : 1 semaine calendaire

## Slide 15: Contexte et problématique métier
ROC Sol : Optimisation de l’organisation opérationnelle des gares de triage
Une gare de triage, c’est :
      Des infrastructures (chantiers, voies, bosse, …) à capacité limitée
      Des opérations lourdes (débranchement, formation, dégarage) nécessitant des engins moteurs de manœuvre
      Plein de tâches humaines à réaliser sur les trains (à l’arrivée comme au départ)
      Des équipes aux compétences diverses dont les journées de service doivent être optimisées
Schéma d’une gare de triage
Gares de triage = nœuds principaux du fret ferroviaire
A supprimer…

## Slide 16: Contexte et problématique métier
Outils ROC (Recherche Opérationnelle en Conception) : le projet ROC Sol
    Les processus fret ont été découpés en sous-étapes et sous-objectifs,
      1 outil/logiciel par sous-périmètre
      Chaque module est lancé successivement et doit être validé avant de passer au module suivant
    Le projet ROC Sol a été lancé en 2020 entre FRET SNCF et la DTIPG
ROC Acheminement
But : Définir l'acheminement optimal pour chaque flux client
ROC Tri/Sol
Valider les plans de transport en gare de triage (correspondances)
Planifier les tâches machine
Planifier les tâches humaines en construisant des journées de service
Si OK
Si KO
A supprimer…

## Slide 17
Problématique de gestion des
engins, agent, voies...

## Slide 18: gestion des engins, agent, voies...
Problématiques plurielles, complexes, et couplées
    Nombreuses ressources à planifier et coordonner
    Enjeu n°1 : Faisabilité
      Créer des plannings réalistes, pour chaque type de ressources
    Enjeu n°2 : Optimisation
      Plannings robustes
      Dimensionnement des ressources
      Autres : limiter la pénibilité d’une JS…
    Plannings et optimisations nécessaires à court, moyen et long terme
      ROC Tri & Sol se concentre pour l’instant sur un horizon d’une semaine
Engins machines
Voies
Taches humaines
JS
Plannings d’acheminement

## Slide 19: gestion des engins, agent, voies...
Difficultés du projet
    Chaque gare est différente, avec ses spécificités et ses habitudes
    Démarche ROC récente -> Difficulté pour obtenir des données
    Couplage fort entre les types de tâches…

## Slide 20
Choix de modélisation
et implémentation

## Slide 21: Choix de modélisation et implémentation
Approche générale
    Découpage en plusieurs sous-problèmes
      Meilleures performances
      Résultats plus faciles à analyser
      Méthodologie adaptée à chaque problématique
    Workflow itératif : l'outil communique ses résultats ou blocages à l'utilisateur pour validation et/ou correctifs
      A chaque phase, l'outil analyse les solutions obtenues et calcule des KPI
Technologies
    POC en Java et Cplex, I/O Excel
Optimisation des plannings d'utilisation des machines (PLNE)
      Optimisation des horaires des tâches des agents sol, et du planning de JS (PLNE)
Données d’entrée
Si erreur ou résultats non satisfaisant
Sorties phase 2
Sorties phase 1
Détection des correspondances infaisables (Parcours de graphe)
Affectation des voies (Heuristique)
Sorties phase 0

## Slide 22: Modèle : MAJ des bornes
Problématique
    Les tâches humaines et machine sont liées par des contraintes de précédence et parallélisation
      Couplage fort, tâches nombreuses, et bornes initiales larges
    Nécessité de diminuer la combinatoire, en calculant des bornes plus précises
Solution
    Création d’un graphe de précédence
    Algorithme de plus long chemin, pour calculer et propager les bornes des tâches
      Avec check de cohérence à chaque MAJ de borne
      Parcours en sens croissant (MAJ borne inf.), et décroissant (MAJ borne sup.)
    Permet de séparer l’optimisation des tâches humaines et machine dans deux modèles différents, tout en conservant une cohérence métier
Expl. en sens croissant, chaque couleur indique le niveau de profondeur (nb d’itération de l’algo) :

## Slide 23: Modèle : CORRESPONDANCES Infaisables
Problématique
    Les sillons (trains) Arrivé et Départ sont couplés via leurs coupons communs (= correspondances) et leurs groupes de FS (Formation Simultanée)
    Correspondances infaisables
      Flux de wagons irréalisable en pratique (temps en gare trop court eg)
      A exclure des optimisations pour éviter une infaisabilité
      A communiquer à l’utilisateur pour correction des données d’entrées, grâce à son expertise métier
Solution
    Réutilisation parcours de graphe de précédence
      Construction de sous-graphes : un sous-graphe par correspondance
      Les correspondances infaisables sont celles dont le sous-graphe échoue (check de cohérence ko)
A1
A2
D1 (groupe de FS 0)
D2 (groupe de FS 0)
Correspondance explicite : liée par un coupon
Correspondance implicite : liée par un groupe de FS
t
Correspondance faisable
Correspondance infaisable : délai trop court pour réaliser les tâches entre A & D
Correspondance infaisable par propagation : Arrivée incompatible avec ce groupe de FS

## Slide 24: Modèle : Optimisation Machines
Problématique
    Horairiser les tâches machines
      En respectant les contraintes métier
      En anticipant l’optimisation des voies et tâches machine
    Rendre les infaisabilités non-bloquantes et analysables
Solution
    Modèle PLNE, avec relaxation du problème grâce à une machine virtuelle
Données
    Flux de coupons
    Groupements de FS
Contraintes principales
    Nombre de voies par chantier
    Heures de disponibilité des machines
    Réalisation des tâches humaines sur un chantier entre 2 tâches machine
Phase 1 : Engins
Modèle d'optimisation (PLNE)
Sorties
    Planning engins optimal (Gantt)
    Indicateurs : Gantt d'occupation des engins, des voies...

## Slide 25: Modèle : Optimisation JS et tâches Sol
Problématique
    Construire le planning optimal de JS
      En horairisant et assignant chaque tâche humaine
      En respectant les contraintes métier
    Rendre les infaisabilités non-bloquantes et analysables
Solution
    Modèle PLNE, avec relaxation du problème grâce à une ressource virtuelle
Données
    Liste de tâches humaines à faire
    Liste de ressources humaines
    Horaires des tâches machine
Contraintes principales
    Les horaires des tâches machine bornent et/ou fixent les tâches humaines
    Heures d'ouverture des sites
    Connaissances des roulements
    Durée de repositionnement entre 2 tâches
Phase 2 :
Modèle d'optimisation (PLNE)
Sorties
    Planning optimal de JS
    Indicateurs : occupation des JS, régime...

## Slide 26: RENDRE l'Optimisation USER-FRIENDLY
Enjeux
    L'ergonomie des sorties est primordiale pour le métier
      Vues graphiques et synthétiques, pour une communication et analyse efficace
      Format « prêt pour la prod », modifiable manuellement et pratique (Excel)
      Vulgarisation de l'optimisation
      Fluidifie la conduite du changement

## Slide 27
Résultats

## Slide 28: Résultats : Performances
Objectifs
    Construction manuelle d’une « semaine type » mobilise chaque année et pour chaque gare, une dizaine d’experts pendant plusieurs semaines
      Ce planning est ensuite actualisé manuellement chaque semaine
    Obtenir une solution en 48h est donc jugé très performant
Résultats obtenus
    Pour une instance de grande taille (152 trains à l’arrivée, 144 trains au départ, 1254 tâches humaines) pour trois paramétrisations différentes de roulements d’agents
    Les performances de l’outil sont donc très satisfaisantes
 | Phase 1 | Phase 2
Sans changement de chantier | 14 min | 13 min
Avec changements de chantier (sans durée de repositionnement) | 14 min | 15 min
Avec changements de chantier et repositionnement (15 min) | 15 min | 4 h14 min

## Slide 29: RésultatS : QuAlité
Qualité
    Plusieurs phases d’expérimentations ont été réalisées, avec intégration des retours utilisateurs
    La qualité métier des résultats a été validée sur 2 gares de triage
      Dont le plus gros nœud de trafic de fret ferroviaire français (WPY)
    Prototype utilisé en conception, avec près d’un an d’avance sur l’industrialisation
    Le métier a salué ce nouvel outil et toutes ses nouveautés
      Leur métier se transforme, pour leur permettre de dédier plus de temps aux agents et à l’expertise
    L’outil et l’optimisation apportent de nouvelles infos au métier
      Bornes inf./sup. de chaque tâche
      Mesure d'impacts (de certaines hypothèses ou paramétrage)
      Dimensionnement des ressources

## Slide 30
Conclusion et perspectives

## Slide 31: perspectives
Court terme
    Validé sur 2 gares de triage, dont le plus gros nœud de traffic français (WPY)
Moyen-long terme
    Blabla

## Slide 32: Conclusion
Bons résultats
    Validé sur 2 gares de triage, dont le plus gros nœud de traffic français (WPY)
Le Fret, un sujet d’avenir
    Il reste encore beaucoup de choses à optimiser dans le Fret
    C’est un sujet d’avenir
    Blabla

## Slide 33
Confidentiel | Crédits
Marine GUIBERT
Chef de projet – Artelys
  marine.guibert@artelys.com
Juliette POUZET
Chef de projet – SNCF
  juliette.pouzet@sncf.fr